Popis 1-Wire protokolu pro family kód CD
umožňující jednoduše používat více senzorů a prvků v jednom slave zařízení

## Stručný popis:
Tento technický list obsahuje popis 1-Wire protokolu pro 1-Wire slave zařízení s family kódem CD(hex). Zde popisovaný protokol je komunikační protokol, který umožňuje ovládat multifunkční čidla, senzory a ovládací prvky. To znamená, že jedno slave zařízení může obsahovat více čidel a vstupně-výstupních prvků (např. teplotní, vlhkostní, a tlakové čidlo a navíc třeba relé). Základ komunikace tvoří standardní 1-Wire protokol, nad níž jsou postavena pravidla umožňující ovládat více prvků v jednom zařízení. Tento dokument obsahuje pouze popis nástavbových pravidel. Popis nízkoúrovňové komunikace 1-Wire protokolu není účelem tohoto technického listu.
Velkou výhodou tohoto protokolu je podpora linuxového jádra, podpora v systému OWFS a podpora pro arduino.
Další výhodou je existence arduino open source knihovny pro jednoduchou tvorbu nových multi čidel a prvků.
## Verze:
Stávající verze je 1.0, změna v protokolu se nepředpokládá, nicméně do budoucna ji není možné vyloučit.

Popis rozdělení slave zařízení do sekcí:
Každé takové Slave zřízení je rozděleno do sekcí. Každá sekce ovládá jedno čidlo nebo vstupně-výstupní prvek. Každá sekce má sadu svých registrů určující typ čidla či prvků, jeho stav a nastavení. Vyčítání a zapisovaní do registrů těchto sekci je realizováno pomocí funkčních příkazů.
Jsou to obecné funkční příkazy pro zjištění počtů sekcí a textového popisu výrobce. A dále příkazy pro vyčítaní za zápis do registru konkretních sekci, kdy za funkčním příkazem následuje číslo sekce.

Schéma rozdělení slave zařízení:

Sekce
Sekce
 Počet sekci
Sekce 1
 Aktuální hodnota
 (1-4 B závisi na nastavaní v kontrol byte)
 Min. hodnota pro vyvolání alarmu
 (1-4 B závisi na nastavaní v kontrol byte)
 Max. hodnota pro vyvolání alarmu
 (1-4 B závisi na nastavaní v kontrol byte)
Textový popis od výrobce 64B
Uživatelský popis 32B
 Textový popis od výrobce celého zařízení 64B
 Řídicí registr 1B

Popis registrů:
### Registr počtu sekcí
je jen ke čtení a obsahuje počet sekcí kterými slave zařízeni disponuje. Velikost 1B.

Textový popis od výrobce 64B
Obsahuje textový popis celé součástky např. typové označení výrobce. Velikost 64B.

Řídicí registr
určuje vlastnosti sekce. Velikost 1B. Viz. následující tabulka:

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Č/Z	Č/Z	Č			Č	Č	Č/Z
Max. alarm	Min. alarm	Příznak alarmu	Typ dat memory,bool,u32,s32		alarm	zápis	čtení

Pozn. Č – čtení, Z – zápis, Č/Z – čtení i zápis

Popis jednotlivých bitů řídícího registru:
Bit 0 - určuje zda-li je registr aktuální hodnoty určen pro čtení 1=ano, 0=ne,
zápisem 0 se u připojených čidel aktivuje proces čtení nové hodnoty to může chvíli trvat. Do doby než je v registru s aktuální hodnotou korektně načtena nová hodnota, je v tomto bitu stále 0 poté se samá nastaví zpět na 1. Vyčítáním tohoto bitu lze tak sledovat, zda-li je nová hodnota již připravená pro čtení.
Bit 1 – určuje zda-li je registr aktuální hodnoty určen pro zápis 1=ano, 0=ne. Stav tohoto bitu nelze zápisem změnit (je dán výrobce slave zařízeni).
Bit 2 – udáva zda-li dotčená sekce disponuje fukci alarmu 1=ano, 0=ne. Pokud ne Bit 6 a 7 pozbýva významu. Funkce alarmu, může v některých situacích ušetřit jinak zbytečnou komunikaci na 1-Wire sběrnici a zároveň zrychlit odezvu řídicího systému na změnu stavu zařízení.

Bit 3-4 – tyto bity jsou pouze pro četní a udávají rozlišovací schopnost dané sekce pro registr aktuální hodnoty a registru pro min. a max. hodnoty alarmu. Viz. následující tabulka:
Bit 4	Bit 3	Popis	Číselný rozsah	Velikost dat
0	0	Bez hodnoty prostor 32B pro uživatelský popis použit jako paměť pro libovolná data. Typ dat memory.	vždy 0	4B
0	1	Pouze 0 nebo 1 (přenáší se však celý byte)	0 až 1	4B
1	0	Bez znaménkově 32 bit	0 až 4 294 967 295	4B
1	1	znaménkově 32bit	-2,147,483,648 až 2,147,483,647	4B

Bit 5 – příznak alarmu oznamuje, že daná sekce padla do alarmovaného stavu 1=značí alarm dané sekce, 0=sekce se nenachází v farmovém stavu. Tento příznak se automaticky nuluje po přečtení aktuální hodnoty dané sekce . Při detekci alarmu je opět nastaven.

Bit 6 – 1=zapíná, 0=vypíná funkci alarmu při dosažení hodnoty uvedené v registru min. hodnota pro vyvolání alarmu.

Bit 7 – 1=zapíná, 0=vypíná funkci alarmu při dosažení hodnoty uvedené v registru max. hodnota pro vyvolání alarmu.

V případě, že sekce podporuje alarm a bity 3-4 jsou oba nastaveny na 0, tedy sekce neslouží k číselným hodnotám, ale jen jako paměť (např. pro uložení textových či binárních dat). A zároveň jsou nastaveny i oba bity 6 a 7 na jedničku (tj. aktivován min. a max. alarm). Tak bez ohledu na min. a max. hodnoty alarmu pro danou sekci, bude alarm aktivován při každé změně obsahu paměti, kterou nezpůsobí master. Po úspěšném přečtení obsahu paměti bude alarm dané sekce zrušen.

Registr aktuální hodnoty
v tomto registru je uložená aktuální hodnota pro danou sekci. Velikost a formát číselných dat závisí na bitu 3-4 řídícího registru (1 nebo 4 B) viz tabulka výše. Zda-li je umožněn zápis závisí na bitu 1 řídicího registru. Pokud je bit 0 řídicího registru roven 0 tak buď daná sekce nepodporuje čtení aktuální hodnoty, nebo byla požadována aktualizace aktuální hodnoty a ještě není k dispozici platná hodnota.

Registr min. hodnoty pro vyvolání alarmu
Zde je možnost zapsat nebo přečíst zapsanou hodnotu. Velikost 4B, formát použitého čísla závisí na bitu č 3-4 řídícího registru viz tabulka výše. Alarmový stav se bude vyhodnocovat na základě této hodnoty pouze v případě, že to zařízení podporuje a je toto povoleno v bitu 6 řídicího registru.

Registr max. hodnoty pro vyvolání alarmu
Zde je možnost zapsat nebo přečíst zapsanou hodnotu. Velikost a formát použitého čísla závisí na bitu 3-č řídícího registru (1 nebo 4 B) viz tabulka výše. Alarmový stav se bude vyhodnocovat na základě této hodnoty pouze v případě, že to zařízení podporuje a je toto povoleno v bitu 7 řídicího registru.

Registr textového popisu od výrobce
Tento registr je určen pouze pro čtení a obsahuje výrobcem zapsaný popis sekce o délce 64B.
V popisu je popsaný účel a případně fyzikální jednotka používaná senzorem dané sekce. Pokud aktuální hodnota dané sekce není přímo v dané jednotce, ale v nějakém jejím násobku je tento násobek u jednotky uveden.
Pro automatické zatřídění sekcí v automatizačních systémech je potřeba při vytváření nových zařízení dodržovat jistá pravidla tohoto popisu:

1.) dodržovat tvar
typ popis_senzoru [x10 W] {0 100}
- typ seznzorů a jednotek, seznam známych typu je uveden v seznamu níže (toto je jediná povinaná položka popisu ostatní položky jsou jen upřesňující).
- v popisu se používá pouze základní asci kódovaní, místo mezer se používají podtržítka
- případná fyzikální jednotka je uvedena v hranatých závorkách . Pokud je použitý násobek je uveden před jednotkou a je od ní oddělen mezerou. Násobek může být tvaru např. x10, x100, x0.1,
x.1 . Počítá se s tím, že slave zařízení používají levná jednoduchá MCU, pro které by zpracovaní float čísel byl náročný úkol, proto se veškerá čísla posílají v celočíselné podobě. Povolené jednotky pro každý typ čidla jsou uvedeny v seznamu níže.
- ve složených závorkách je uveden měřící rozsah senzorů, případně výstupní rozsah

2.) používat zde uvedené názvy typů senzoru a jednotek. Pokud byste vytvářeli vlastní zařízení, které budete chtít veřejně šířit a v níže uvedeném seznamu byste nenašli odpovídající položku, tak nás prosím kontaktujte na info@seahu.cz položku po konzultaci doplníme, tak aby nevznikaly duplicitní položky, totéž platí i o jednotce.

Zasílané nebo čtené hodnoty lze rozdělit do tří hlavních kategorií:
SWITCH – jen binární hodnota 1= zapnuté či 0 vypnuté
VALUE – celočíselná hodnota (rozsah závisí na řídicím registru a ten ještě může být omezen rozsahem uvedeným v popisu sekce
STRING – textovaá hodnota
Pozn.: To jestli jsou jen pro čteni nebo pro zápis určuje řídicí registr každé sekce

SWITCH
Switch description
Botton description
Read description
Smokealarm description
COalarm description
Pir description
PIO-OUT description
PIO-IN description

VALUE
fyzical:
Temperature description [x.1 C] {-300 1500}
Humidity [%]
Pressure [x.1 Pa,Kpa,MPa ] {50 100}
Lighting [x.1 Lux]
UV	[mW/cm2,idx]
Weight [x.1 g,Kg]
Speed [x.1 m/s,Km/h]
Rotation [x.1 rpm]
Volume [%, db] {0 15}
Time [x.1 s,] {0 15}
eletric:
Volt [x.1 mV, V ]
Current [x.1 mA, A]
Watt [x.1 mW, W]
Resistance [x.1 Ohm, KOhm]
Capacity [x.1 F,Ah]
Watt_meter[x.1 mWh,Wh,KWh,MWh]
chemical:
Ph [idx] {-7 7}
Concentration [x0.1 % ppm]
distance:
Distance [mm, cm, m ]
Cubic_capacity [ mm3, cm3, m3]
Bulk [x.1 ml, dcl, l]
Area [mm2, cm2, m2 ]
Angle [x0.1 deg,rad]
Width [deg]
Length [deg]
Height [x0.1 m]
common:
Meter [?]
Setter [?]
Percentage [%]
Counter [?]
RGB []
RGBW []
ADC []
DAC []
PWM []
ID []

STRING
String description {radek_x_sloupec}
samotný text se zasílá do registru uživatelského popisu (max. velikost je 64 znaků), pokud je potřeba zasílat více textů, tak slave musí disponovat více textovými sekcemi.

Obecně pro formát popisu výroce platí:
typ popis [x_nasobek seznam,povolených,jednotek] {min. max._rozsah}
přičemž povinný je pouze typ ostatní části popisu jsou nepovinné

Ukázka výrobního popisu sekce:
temperature botton_boiler [x.1 C] {-300 1500}	- měří teplotu v rozsahu -30 až 150C
temperature top_boiler [x.1 C] {-300 1500}
humidity air [%]	- měří vlhkost vzduchu v %
volt set_output [x.1 V ] {20 150}	- nastaví výstup voltu v rozsahu 2 až 15V
speed wind [Km/h ]	- měří rychlost větru
switch relay1	- ovláda relé1

Registr uživatelského popisu
Tento registr umožňuje uživateli vlastní popis sekce max. 32 B (znaku). Pomoci tohoto si může montážní nebo dodavatelská firma dopředu připravit senzory, které jsou v řídicím systému jednoduše vyhledatelné (např. Teplotni cidlo panel, Teplotni cidlo boiler, spinac cerpadlo,.…)
Speciální zařízení jako např. textové displaye mohou tento registr využít pro uložení zobrazovaných dat.

## Popis komunikačního protokolu:
Základy komunikace na 1-Wire sběrnice na úrovní bitů jsou vysvětleny na https://en.wikipedia.org/wiki/1-Wire . Zde je popsána pouze komunikace mezi touto čtečkou jako slave zařízením a masterem na úrovní zasílaní zpráv.

Každé zařízení má vlastní unikátní 64 bitový ROM kód (adresu). Prvních 8 bitů obsahuje 1-Wire family kód zde 0xCD hexadecimálně. Následujících 48 bitů (6B) je unikátní sériové číslo. Posledních 8 bitů je cyklický redundantní součet (CRC) prvních 56 bitů.

64-Bit ROM
MSB				LSB
8-Bit CRC Code		4á-Bit Serial Number		8-Bit Family Code (XX)
MSB	LSB	MSB	LSB	MSB	LSB

Při výrobě vlastních slave zařízení, je potřeba předejít možné duplicitě adres, proto je vhodné toto číslo generovat např. pomocí časové značky.

### Stručné osvětlení principu komunikace na 1-Wire sběrnici:
Zařízení se dělí na master (hlavní) tj. ten co řídí komunikaci (většinou nějaká řídící jednotka, nebo 1-Wire brána) a slave (podřízený), který poslouchá mastera a když je vyzván tak mu odpovídá. Veškerá komunikace probíhá na jednom datovém vodiči, ke kterému je přes odpor přivedeno napětí. Jednotlivá připojená zařízení pak tento vodič při vysílaní svého signálu zkratují a tím komunikuji.
Teď z pohledu mastera:
Vše začíná tak že master vyšle reset signál (což taková nezvykle dlouho trvající nula-zkrat), což donutí všechny slave aby zaměřili svoji pozornost k masteru a zároveň i všechny slave zařízení pošlou kratky signál nazpět jako že žijí (presence signál). Z odpovědí na reset pozná master jestli je vůbec někdo na sběrnici přítomný. Pokud je-jsou nějací slave přítomni tak nevíme kolik jich je. Proto master zašle příkaz s kódem 0xF0 (Search rom) čímž u všech přítomných sleivu spustí chytře vymyšlenou posloupnost ověřovaní existence jednotlivých bitů z 64-bitové adresy sleivu až postupně (kupodivu velmi rychle ) vyhledá všechny přítomné adresy sleivu. Následně si master vybere ským chce komunikovat. A to tak, že opět pošle reset signál za nim příkaz z kódem 0x55 (match rom) za kterým pošle adresu sleivu s kterým chce komunikovat (slave si zapamatuje ze bylo vyzváno pro komunikaci, příště se již po resetu nemusí posílat cela jeho adresa, stačí zaslat jen 0xCC pro přeskočení adresy). Tyto základní kódy příkazu se označují jako ROM COMMANDS a měly by je znát snad všechny slave zařízení.
Po nich následují už kódy příkazu a data, které jsou specifická a pro každé zařízení jiná nazývaná také FUNCTION COMMANDS.

Následuje seznam podporovaných příkazů:

### ROM COMMANDS
Toto jsou standardní 1=Wire příkazy použité ve většině 1-Wire zařízeních
SEARCH ROM [F0h]	- vyhledávaní ROM adres připojených slaivů
READ ROM [33h]	- přečtení ROM adresy
(použitelné jen když je na sběrnici jen jedno slave zřízení)
MATCH ROM [55h]	- tím si master vybírá s kým bude dále komunikovat
SKIP ROM [Cch]	- tím master říká že se přeskakuje zadaní adresy, použitelné pouze	pokud je na sběrnici jen jedno zařízení.
RESUME [A5h]	- tím master říká, že obnovuje komunikaci s tím s kým komunikoval	naposledy. Nemusí se tedy znovu posílat adresa.
ALARM SEARCH [Ech]	- podobně jako SEARCH ROM, ale na vyhledávaní odpovídají jen	zařízení v alarmovaném stavu

### FUNCTION COMANDS
Příkazy specifické každou rodinu (danou family kódem) slave zařízení. Funkční příkaz následuje vždy až po sekvenci kdy je toto zařízení vyzváno pro komunikaci s masterem. Tyto příkazy slouží pro čtení a zápis do registrů slave zařízení.
Pro tuto rodinu zařízení lze funkční příkazy rozdělit na společné, to je příkaz pro zjištění počtů sekcí a příkaz pro vyčtení textového popisu slave zařízení jako celku. A příkazy se vztahuji již ke konkretním sekcím.
Z důvody odolnosti vůdčí případným chybám na sběrnicí, je vždy na konci komunikace zaslán 16 bit CRC součet, který se začíná počítat od bytu s funkčním příkazem .
Po dokončení funkčního příkazu je slave zařízení připravené na příjem dalšího funkčního příkazu. Takto lze např. postupně vyčíst aktuální hodnoty všech sekcí bez toho, aby master musel posílat více reset signálu.
Pro přehlednost jsou níže uvedeny nejen kódy těchto příkazu ale i posloupnost 1-Wire komunikace.

### FUNCTION COMANDS struktura dotazu a odpovědi:
Legenda směru komunikace:

Master --> slave	Slave --> master	Programing/sampling

Legenda použitých symbolu:

SYMBOL	POPIS
RST	1-Wire reset puls generovány masterem.
PD	1-Wire presence puls generovány sleivem.
Select	Příkaz pro výběr zařízení (MATCH ROM, RESUME nebo SKIP ROM dle situace).

PŘEČTENÍ TEXTOVÉHO POPISU CELÉHO VÝROBKU OD VÝROBCE 64B [F1h]
RST	PD	Select	[F1h]	Textový popis od výrobce 64B	2-Byte 16bit CRC z 0xF2 a dat

Jestliže data a invertované data nesouhlasí je potřeba celý proces čtení zopakovat.

PŘEČTENÍ POČTU SEKCÍ [F2h]
RST	PD	Select	[F2h]	1-Byte Dat udávající počet sekcí	2-Byte 16bit CRC z 0xF1 a dat

Jestliže data a invertované data nesouhlasí je potřeba celý proces čtení zopakovat.

PŘEČTENÍ OBSAHU ŘÍDICÍHO REGISTRU [F3h]
RST	PD	Select	[F3h]	1-Byte číslo sekce	1-Byte obsah řídicího registru	2-Byte 16bit CRC z 0xF3, čísla sekce a dat

Jestliže CRC nesouhlasí je potřeba celý proces čtení zopakovat.
Význam jednotlivých bitů řídicího registru je popsán výše.

ZÁPIS DO ŘÍDICÍHO REGISTRU [53h]
RST	PD	Select	[53h]	1B číslo sekce	Data byte - nový obsah řídicího registru	2B / CRC16 z [53h] , čísla sekce a nového obsahu řídicího registru	1B / Potvrzení [AAh/FFh]

Jestli-že potvrzující byte != AAh , tak je potřeba zápis opakovat.
Význam jednotlivých bitů řídicího registru je popsán výše.

PŘÍKAZ PRO SPUŠTĚNÍ MĚŘENÍ NOVÉ HODNOTY [44h]
RST	PD	Select	[44h]	Číslo sekce, [FFh] značí všechny sekce	2-Byte 16bit CRC z [44h] a čísla sekce	1B / Potvrzení [AAh/FFh]

Jestli-že potvrzující byte != AAh , tak je potřeba zápis opakovat. Číslo sekce [FFh] vynutí aktualizaci měření ve všech sekcí.

PŘEČTENÍ AKTUÁLNÍ HODNOTY VYBRANÉ SEKCE [F5h]
RST	PD	Select	[F5h]	1B číslo sekce	4B data	2B / CRC16 z [F5h] čísla sekce a dat

Jestliže CRC nesouhlasí je potřeba celý proces čtení zopakovat.
Počet Bytů dat dané sekce je odvislý od hodnot v řídicím registru viz. výše popis řídicího registru.

ZÁPIS AKTUÁLNÍ HODNOTY VYBRANÉ SEKCE [55h]
RST	PD	Select	[55h]	1B číslo sekce	4B / data	2B / CRC16 z [55h] čísla sekce a dat	1B / Potvrzení [AAh/FFh]

Pokud vše proběhne v pořádku slave zařízení vrátí na závěr AAh. V opačném případě vrátí FFh a zápis je potřeba opakovat.
Počet Bytů dat dané sekce je odvislé od hodnot v řídicím registru viz. výše popis řídicího registru.
Z řídicího registru lze také zjistit, zda-li má sekce vůbec možnost zápisu do aktuální hodnoty. Pokud ne tak komunikace proběhne, ale jakéhokoliv efektu na slave zařízeni.

PŘEČTENÍ MIN. HODNOTY PRO VYVOLÁNÍ ALARMU VYBRANÉ SEKCE [FAh]
RST	PD	Select	[FAh]	1B číslo sekce	4B data	2B / CRC16 z [FAh] čísla sekce a dat

Jestliže CRC nesouhlasí je potřeba celý proces čtení zopakovat.
Počet Bytů dat dané sekce je odvislé od hodnot v řídicím registru viz. výše popis řídicího registru.

PŘEČTENÍ MAX. HODNOTY PRO VYVOLÁNÍ ALARMU VYBRANÉ SEKCE [FBh]
RST	PD	Select	[FBh]	1B číslo sekce	4B data	2B / CRC16 z [FBh] čísla sekce a dat

Jestliže CRC nesouhlasí je potřeba celý proces čtení zopakovat.
Počet Bytů dat dané sekce je odvislé od hodnot v řídicím registru viz. výše popis řídicího registru.

ZÁPIS MIN. HODNOTY PRO VYVOLÁNÍ ALARMU VYBRANÉ SEKCE [5Ah]
RST	PD	Select	[5Ah]	1B číslo sekce	4B data	2B / CRC16 z [5Ah] čísla sekce a dat	Pokud je CRC OK zápis do EEPROM 100µms	1B / Potvrzení [AAh/FFh]

Pokud vše proběhne v pořádku slave zařízení vrátí na závěr AAh. V opačném případě vrátí FFh a zápis je potřeba opakovat.
Zapsané číslo se zapisuje do EEPROM, takže je dostupné i po odpojení slave zařízení z napájení.

ZÁPIS MAX. HODNOTY PRO VYVOLÁNÍ ALARMU VYBRANÉ SEKCE [5Bh]
RST	PD	Select	[5Bh]	1B číslo sekce	4 B data	2B / CRC16 z [5Bh] čísla sekce a dat	Pokud je CRC OK zápis do EEPROM 100µms	1B / Potvrzení [AAh/FFh]

Pokud vše proběhne v pořádku slave zařízení vrátí na závěr AAh. V opačném případě vrátí FFh a zápis je potřeba opakovat.
Zapsané číslo se zapisuje do EEPROM, takže je dostupné i po odpojení slave zařízení z napájení.

PŘEČTENÍ TEXTOVÉHO POPISU OD VÝROBCE VYBRANÉ SEKCE [F7h]
RST	PD	Select	[F7h]	1B číslo sekce	Čtení z PROGMEM / 100µms	64 B data	2B / CRC16 z [F7h] čísla sekce a dat

Jestliže CRC nesouhlasí je potřeba celý proces čtení zopakovat.
Výrobci slave zařízení by měli dodržovat předepsaný formát popisu senzorů či prvků, viz. výše popis registru textového popisu výrobce.

PŘEČTENÍ UŽIVATELSKÉHO POPISU VYBRANÉ SEKCE [F8h]
RST	PD	Select	[F8h]	1B číslo sekce	Čtení z PROGMEM / 50µms	32 B / data	2B / CRC16 z [F8h] čísla sekce a dat

Jestliže CRC nesouhlasí je potřeba celý proces čtení zopakovat.

ZÁPIS UŽIVATELSKÉHO POPISU VYBRANÉ SEKCE [58h]
RST	PD	Select	[58h]	1B číslo sekce	32 B / data	2B / CRC16 z [58h] čísla sekce a dat	Pokud je CRC OK zápis do EEPROM 100µms	1B / Potvrzení [AAh/FFh]

Pokud vše proběhne v pořádku slave zařízení vrátí na závěr AAh. V opačném případě vrátí FFh a zápis je potřeba opakovat.
Uživatelský popis se zapisuje do EEPROM, takže je dostupný i po odpojení slave zařízení z napájení. V popisu je doporučené používat pouze základní ascii kódování.
V některých případech můžou být data místo zápisu do EEPROM použita pro zobrazování na display slave zařézení, nebo jen ukládana do RAM. V takovém případě by měl být v řídicím registru nastaven typ dat memory a textový popis sekce od výrobce by měl mít následující tvar:
string description {radek_x_sloupec}
memory description {32B}

### FUNCTION COMANDS s podrobnými ukázkami 1-Wire komunikace:
PŘEČTENÍ TEXTOVÉHO POPISU CELÉHO VÝROBKU OD VÝROBCE [F1h]
MASTER MODE / TX- zápis RX- čtení	DATA (LST FRIST)	COMMENTS
TX	(reset)	Reset puls
RX	(presence)	Presence puls (potvrzení přitomnosti)
TX	55h	Příkaz pro výběr ROM adresy
TX	<8 byte ROM ID>	Odeslání ROM ID zařízení vybraného pro komunikaci
TX	F1h	Příkaz pro přečtení textového popisu celého výrobku od býrobce
RX	<64B Data>	Přečtení 64 byte dat. / Data obsahují textový popis výrobku od výrobce (např. výrobce, typové označení, verze, stručný popis).
RX	<2 byte CRC16>	2-Byte CRC16 z příkazu a dat
TX	(reset)	Reset puls. (nový cyklus)

Jestli-že CRC neodpovídá musí se proces čtení znovu opakovat.

PŘEČTENÍ POČTU SEKCÍ [F2h]
MASTER MODE / TX- zápis RX- čtení	DATA (měne vyznamný bit první)	POPIS
TX	(reset)	Reset puls
RX	(presence)	Presence puls (potvrzení přitomnosti)
TX	55h	Příkaz pro výběr ROM adresy
TX	<8 byte ROM ID>	Odeslání ROM ID zařízení vybraného pro komunikaci
TX	F2h	Příkaz pro čtení registru počtu sekcí
RX	<1 byte Data>	Přečtení 1 byte dat
RX	<2 byte CRC16>	CRC16 součet příkazu a dat
TX	(reset)	Reset puls (nový cyklus)

Jestli-že CRC neodpovídá musí se proces čtení znovu opakovat.

PŘEČTENÍ OBSAHU ŘÍDICÍHO REGISTRU [F3h]
MASTER MODE / TX- zápis RX- čtení	DATA (měne vyznamný bit první)	POPIS
TX	(reset)	Reset puls
RX	(presence)	Presence puls (potvrzení přitomnosti)
TX	55h	Příkaz pro výběr ROM adresy
TX	<8 byte ROM ID>	Odeslání ROM ID zařízení vybraného pro komunikaci
TX	F3h	Příkaz pro čtení řídícího registru
TX	<1 byte Číslo sekce>	Číslo sekce
RX	<1 byte Data>	1B obsah řídicího registru vybrané sekce
RX	<2 byte CRC16>	2-Byte CRC16 z příkazu, čísla sekce a dat
TX	(reset)	Reset puls (nový cyklus)

Jestli-že CRC neodpovídá musí se proces čtení znovu opakovat.

ZÁPIS DO ŘÍDICÍHO REGISTRU [53h]
MASTER MODE / TX- zápis RX- čtení	DATA (LST FRIST)	COMMENTS
TX	(reset)	Reset puls
RX	(presence)	Presence puls (potvrzení přitomnosti)
TX	55h	Příkaz pro výběr ROM adresy
TX	<8 byte ROM ID>	Odeslání ROM ID zařízení vybraného pro komunikaci
TX	53h	Příkaz pro zápis do řídicího registru aktuálně vybrané sekce
TX	<1 byte Číslo sekce>	Číslo sekce
TX	<1 byte Data>	Data byte - nový obsah řídicího registru
TX	<2 byte CRC16>	2-Byte CRC16 z příkazu, čísla sekce a dat
RX	AAh	Přečtení potvrzovacího byte. (AAh = úspěch)
TX	(reset)	Reset puls. (nový cyklus)

Potvrzovací byte se musí rovnat AAh jinak se zápis musí opakovat.

PŘÍKAZ PRO SPUŠTĚNÍ MĚŘENÍ NOVÉ HODNOTY [44h]
MASTER MODE / TX- zápis RX- čtení	DATA (měne vyznamný bit první)	POPIS
TX	(reset)	Reset puls
RX	(presence)	Presence puls (potvrzení přitomnosti)
TX	55h	Příkaz pro výběr ROM adresy
TX	<8 byte ROM ID>	Odeslání ROM ID zařízení vybraného pro komunikaci
TX	44h	Příkaz pro čtení registru aktuálně vybrané sekce
TX	<1 byte Číslo sekce>	Číslo sekce, [FFh] značí všechny sekce
TX	<2 byte CRC16>	2-Byte CRC16 z příkazu a čísla sekce
RX	AAh	Přečtení potvrzovacího byte. (AAh = úspěch)
TX	(reset)	Reset puls (nový cyklus)

Jestli-že potvrzující byte != AAh , tak je potřeba zápis opakovat.

PŘEČTENÍ AKTUÁLNÍ HODNOTY VYBRANÉ SEKCE [F5h]
MASTER MODE / TX- zápis RX- čtení	DATA (měne vyznamný bit první)	POPIS
TX	(reset)	Reset puls
RX	(presence)	Presence puls (potvrzení přitomnosti)
TX	55h	Příkaz pro výběr ROM adresy
TX	<8 byte ROM ID>	Odeslání ROM ID zařízení vybraného pro komunikaci
TX	F5h	Příkaz pro čtení registru aktuální hodnoty vybrané sekce
TX	<1 byte Číslo sekce>	Číslo sekce
RX	<4 byte Data>	Přečtení 4 byte dat. / Formát dat závisí na obsahu řídícího registru. Data obsahují binární číslo předané senzorem či prvkem vybrané sekce.
RX	<2 byte CRC16>	2-Byte CRC16 z příkazu, čísla sekce a dat
TX	(reset)	Reset puls (nový cyklus)

Jestli-že CRC neodpovídá musí se proces čtení znovu opakovat.
ZÁPIS AKTUÁLNÍ HODNOTY VYBRANÉ SEKCE [55h]
MASTER MODE / TX- zápis RX- čtení	DATA (LST FRIST)	COMMENTS
TX	(reset)	Reset puls
RX	(presence)	Presence puls (potvrzení přitomnosti)
TX	55h	Příkaz pro výběr ROM adresy
TX	<8 byte ROM ID>	Odeslání ROM ID zařízení vybraného pro komunikaci
TX	55h	Příkaz pro zápis do registru aktuální hodnoty vybrané sekce
TX	<1 byte Číslo sekce>	Číslo sekce
TX	<4 byte Data >	Zápis 4 byte dat. / Formát dat závisí na obsahu řídícího registru. Data obsahují binární číslo předané do senzorem či prvku vybrané sekce.
TX	<2 byte CRC16>	2-Byte CRC16 z příkazu, čísla sekce a dat
RX	AAh	Přečtení potvrzovacího byte. (AAh = úspěch)
TX	(reset)	Reset puls. (nový cyklus)

Potvrzovací byte se musí rovnat AAh jinak se zápis musí opakovat.

PŘEČTENÍ MIN. HODNOTY PRO VYVOLÁNÍ ALARMU VYBRANÉ SEKCE [FAh]
MASTER MODE / TX- zápis RX- čtení	DATA (měne vyznamný bit první)	POPIS
TX	(reset)	Reset puls
RX	(presence)	Presence puls (potvrzení přitomnosti)
TX	55h	Příkaz pro výběr ROM adresy
TX	<8 byte ROM ID>	Odeslání ROM ID zařízení vybraného pro komunikaci
TX	FAh	Příkaz pro čtení registru min. hodnoty pro vyvolaní alarmu vybrané sekce
TX	<1 byte Číslo sekce>	Číslo sekce
RX	<4 byte Data>	Přečtení 4 byte dat. / Formát dat závisí na obsahu řídícího registru. Data obsahují binární číslo předané senzorem či prvkem vybrané sekce.
RX	<2 byte CRC16>	2-Byte CRC16 z příkazu, čísla sekce a dat
TX	(reset)	Reset puls (nový cyklus)

Jestli-že CRC neodpovídá musí se proces čtení znovu opakovat.

PŘEČTENÍ MAX. HODNOTY PRO VYVOLÁNÍ ALARMU VYBRANÉ SEKCE [FBh]
Stejné jako předchozí jen z kódem FB místo FA.

ZÁPIS MIN. HODNOTY PRO VYVOLÁNÍ ALARMU VYBRANÉ SEKCE [5Ah]
MASTER MODE / TX- zápis RX- čtení	DATA (LST FRIST)	COMMENTS
TX	(reset)	Reset puls
RX	(presence)	Presence puls (potvrzení přitomnosti)
TX	55h	Příkaz pro výběr ROM adresy
TX	<8 byte ROM ID>	Odeslání ROM ID zařízení vybraného pro komunikaci
TX	55h	Příkaz pro zápis do registru aktuální hodnoty vybrané sekce
TX	<1 byte Číslo sekce>	Číslo sekce
TX	<4 byte Data >	Zápis 4 byte dat. / Formát dat závisí na obsahu řídícího registru. Data obsahují binární číslo předané do senzorem či prvku vybrané sekce.
TX	<2 byte CRC16>	2-Byte CRC16 z příkazu, čísla sekce a dat
100µms počkat na zápis do EEPROM
RX	AAh	Přečtení potvrzovacího byte. (AAh = úspěch)
TX	(reset)	Reset puls. (nový cyklus)

Potvrzovací byte se musí rovnat AAh jinak se zápis musí opakovat.

ZÁPIS MIN. HODNOTY PRO VYVOLÁNÍ ALARMU VYBRANÉ SEKCE [5Ah]
Stejné jako předchozí jen z kódem 5B místo 5A.

PŘEČTENÍ TEXTOVÉHO POPISU OD VÝROBCE VYBRANÉ SEKCE [F7h]
MASTER MODE / TX- zápis RX- čtení	DATA (měne vyznamný bit první)	POPIS
TX	(reset)	Reset puls
RX	(presence)	Presence puls (potvrzení přitomnosti)
TX	55h	Příkaz pro výběr ROM adresy
TX	<8 byte ROM ID>	Odeslání ROM ID zařízení vybraného pro komunikaci
TX	F7h	Příkaz pro čtení registru textového popisu vybrané sekce od výrobce
TX	<1 byte Číslo sekce>	Číslo sekce
RX	<64B Data>	Přečtení 64 byte dat. / Data obsahují textový popis účelu sekce od výrobce.
RX	<2 byte CRC16>	2-Byte CRC16 z příkazu, čísla sekce a dat
TX	(reset)	Reset puls (nový cyklus)

Jestli-že CRC neodpovídá musí se proces čtení znovu opakovat.

PŘEČTENÍ UŽIVATELSKÉHO POPISU VYBRANÉ SEKCE [F8h]
MASTER MODE / TX- zápis RX- čtení	DATA (měne vyznamný bit první)	POPIS
TX	(reset)	Reset puls
RX	(presence)	Presence puls (potvrzení přitomnosti)
TX	55h	Příkaz pro výběr ROM adresy
TX	<8 byte ROM ID>	Odeslání ROM ID zařízení vybraného pro komunikaci
TX	F8h	Příkaz pro čtení registru uživatelského popisu vybrané sekce
TX	<1 byte Číslo sekce>	Číslo sekce
RX	<32B Data>	Přečtení 32 byte dat. / Data obsahují uživatelský popis sekce.
RX	<2 byte CRC16>	2-Byte CRC16 z příkazu, čísla sekce a dat
TX	(reset)	Reset puls (nový cyklus)

Jestli-že CRC neodpovídá musí se proces čtení znovu opakovat.

ZÁPIS UŽIVATELSKÉHO POPISU VYBRANÉ SEKCE [58h]
MASTER MODE / TX- zápis RX- čtení	DATA (LST FRIST)	COMMENTS
TX	(reset)	Reset puls
RX	(presence)	Presence puls (potvrzení přitomnosti)
TX	55h	Příkaz pro výběr ROM adresy
TX	<8 byte ROM ID>	Odeslání ROM ID zařízení vybraného pro komunikaci
TX	58h	Příkaz pro zápis do uživatelského popisu vybrané sekce
TX	<1 byte Číslo sekce>	Číslo sekce
TX	<32B Data >	Zápis 32B dat. / Data by měly obsahovat uživatelský textový popis vybrané sekce v základním ascii kódovaní. Alternativně dle nastaveni řídicího registru sekce, se může prostor využit pro uložení libovolných dat.
TX	<2 byte CRC16>	2-Byte CRC16 z příkazu, čísla sekce a dat
100µms počkat na zápis do EEPROM
RX	AAh	Přečtení potvrzovacího byte. (AAh = úspěch)
TX	(reset)	Reset puls. (nový cyklus)

Potvrzovací byte se musí rovnat AAh jinak se zápis musí opakovat.

### Více informací:
http://www.seahu.cz
https://en.wikipedia.org/wiki/1-Wire
http://owfs.org
https://github.com/seahu/SH019 – ukázky zdrojových kódu pro ARDUINO, LINUX a OWFS

### Napsal:
Ing. Ondřej Lyčka leden 2018
Verze dokumentu: 1.00